Vejledning i brug af respektafstandsskema.

Vedlagte skema er opstillet på grundlag af dels DS norm 475 Tabel V 2.6.1, dels ”Pas på gasledningerne” (udgivet af de danske naturgasselskaber 4. udgave 2000) og dels ud fra af undertegnede foreslåede værdier, hvor der i Tabel V 2.6.1 er angivet ”specifikt” eller ”ledningsspecifikt”.

Skemaet er således ikke et officielt anerkendt dokument, men skal betragtes som en vejledning for firmaer tilsluttet Kontrolordningen indtil et officielt skema forhåbentlig udgives.

Skemaets værdier skal anvendes til indsættelse i Kontrolordningens regneark ved beregning af sikkerhedsafstande.

Definitioner:

Fri afstand mellem ledninger:

Den mindste afstand mellem ydersiderne af ledningerne uden hensyn til yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

Respektafstand:

Afstanden som ledningsanlæg skal overholde indbyrdes eller til andre anlæg efter lægning.

Sikkerhedsafstand:

Afstanden som skal overholdes mellem en igangværende aktivitet og et eksisterende ledningsanlæg.

(Respektafstanden er således en del af sikkerhedsafstanden).

Skemaet er udført i farver, men kan også anvendes i sort/hvid udførelse idet:

Værdier angivet med grøn farve og understregning er værdier fra DS 475.

Værdier angivet med violet farve og kursiv skrift er værdier fra ”Pas på gasledningerne”.

Værdier angivet med blå farve og normal skrift er foreslåede værdier.

Skemaet er skrivebeskyttet. Ved udprintning skal margenerne gøres mindst mulige.

Nils Wilhjelm